| «Изьва» сикт овмöдчöминса Сöвет |  | Совет сельского поселения «Ижма» |
| --- | --- | --- |

# К Ы В К ö Р Т ö Д

# Р Е Ш Е Н И Е

от  19 мая  2014 года                                                                                   № 3-18/2

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении дополнений и изменений в Правила приема загрязняющих веществ со сточными водами, отводными абонентами в системы канализации и нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами абонентов в системы канализации с. Ижма.

Во исполнение Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведение», в целях предотвращения временного воздействия сброса стоков вод и загрязняющих веществ через системы канализации на окружающую среду, а также во исполнение «Правил пользования системы коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов» от 31.12.1995 г. № 1310, Совет депутатов сельского поселения «Ижма» решил:

1.Внести дополнения и изменения в «Правила приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации» (приложение);

2. Абонентам руководствоваться утвержденными Правилами и нормативами с внесенными дополнениями и изменениями при:

- оформлении, согласовании и утверждении разрешительной документации на присоединение к системам коммунальной канализации (договоры на пользование системы коммунальной канализации, разрешение на сброс, технические условия, проектная документация и т.д.);

- контроле состава и свойств сточных вод абонентов, поступающих в системы канализации;

3. Ресурсоснабжающим организациям обеспечить выполнение настоящего решения;

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародованию.

Глава  сельского  поселения  «Ижма»                                          И.Н.Истомин

Приложение

к решению администрации

сельского поселения «Ижма»

от  «19» мая 2014 г. № 3-18/2

Дополнения и изменения к Правилам приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации с. Ижма

Внести следующие изменения:

1. п. 3.1. изменить и изложить в следующей редакции:

«Состав и свойства сточных вод, принимаемых (отводимых) в централизованные системы водоотведения, должны соответствовать нормативным показателям общих свойств сточных вод и допустимым концентрациям загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, предусмотренным п. 4.1., в целях предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу централизованной системы водоотведения».

2. включить п. 3.2.1. в следующей редакции:

«Сточные воды, в которых содержатся радиоактивные и бактериальные загрязнения, предусмотренные приложением N 1, до отведения в централизованную систему водоотведения должны быть предварительно обезврежены и обеззаражены абонентом».

3. п. 3.5. изменить и изложить в следующей редакции:

«Абоненты, осуществляющие производственные процессы по перечню согласно приложению N 2, обязаны иметь и надлежащим образом эксплуатировать локальные очистные сооружения и обеспечивать предварительную очистку сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения.

Абоненты, указанные в настоящем пункте, не имеющие локальных очистных сооружений, обязаны обеспечить их строительство (создание) в течение 2 лет после вступления в силу ПП РФ № 644 от 29.07.2013 г., если иной срок не предусмотрен планом снижения сбросов сточных вод на объектах такого абонента».

4. включить п. 3.6. в следующей редакции:

«Запрещается достижение нормативных показателей состава и свойств сточных вод путем разбавления таких сточных вод нормативно-чистыми водами (состав и свойства которых соответствуют установленным нормативам допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов и (или) требованиям, устанавливаемым в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения), а также питьевой и иной водой».

5. п. 5.3. изменить и изложить в следующей редакции:

«Абонент обязан обеспечить доступ представителям предприятия ВКХ к приборам учета (узлам учета) и иным устройствам:

а) для проверки исправности приборов учета, сохранности контрольных пломб и снятия показаний и контроля за снятыми абонентом показаниями;

б) для проведения поверок, ремонта, технического и иного обслуживания, замены приборов учета в случае, если такие приборы учета принадлежат предприятию ВКХ или предприятие обеспечивает их обслуживание;

в) для опломбирования приборов учета сточных вод;

г) для отбора проб в установленных местах отбора проб в целях проведения производственного контроля качества сточных вод;

д) для проверки канализационных сетей, иных устройств и сооружений, присоединенных к централизованным системам водоотведения.

6. включить п. 5.9.1. и изложить в следующей редакции:

«Абонент обеспечивает беспрепятственный доступ представителям предприятия ВКХ после предварительного оповещения абонента о дате и времени посещения.

Абонент должен быть извещен о проведении обследования канализационных сетей и о проведении отбора проб сточных вод не менее чем за 15 минут до проведения такого обследования и (или) отбора проб. Оповещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами».

7. из п. 5.12. исключить предложение: «Факт невозможности отбора проб из контрольного колодца по вине абонента (п. 5.3. Правил) фиксируется в акте отбора проб», изложить в следующей редакции:

«При воспрепятствовании абонентом в доступе в течение более чем 30 минут с момента прибытия представителей предприятия ВКХ составляется акт, фиксирующий факт несовершения абонентом действий (бездействия), необходимых для обеспечения доступа представителям предприятия ВКХ к канализационным сетям, контрольным канализационным колодцам для отбора проб сточных вод, проведения обследований и измерений».

8. Раздел «Порядок определения размеров платежей за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации сельского поселения» Правил приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации сельского поселения заменить на Раздел «Порядок определения размера и порядка компенсации расходов организации водопроводно-канализационного хозяйства при сбросе абонентами сточных вод, оказывающих негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения» в связи с вступлением с 1 января 2014 года Раздела 7 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644. Положения данного раздела распространяются на всех абонентов организаций ВКХ. В соответствии с положениями данного раздела все абоненты, сточные воды которых не отвечают требованиям, установленным Правилами, обязаны вносить организациям ВКХ плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, т.е. компенсировать организации, осуществляющей водоотведение, расходы, связанные с негативным воздействием сточных вод на работу централизованной системы водоотведения.

Раздел «Порядок определения размера и порядка компенсации расходов организации водопроводно-канализационного хозяйства при сбросе абонентами сточных вод, оказывающих негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения»

6.1. В случае если сточные воды, принимаемые от абонента в централизованную систему водоотведения, содержат загрязняющие вещества, иные вещества и микроорганизмы, негативно воздействующие на работу такой системы, не отвечающие требованиям, установленным пунктом 3.2 и нормативным показателям общих свойств сточных вод и допустимым концентрациям загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, предусмотренным п. 4.1., абонент обязан компенсировать организации, осуществляющей водоотведение, расходы, связанные с негативным воздействием сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (далее - плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения), в порядке и размере, которые определены настоящими Правилами.

6.2. Абоненты ежеквартально (не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляют в организацию, осуществляющую водоотведение, расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения по формуле, приведенной в пункте 6.6, в виде документа, составленного согласно приложению N 3. Плата вносится абонентом ежемесячно на основании счетов, выставляемых организацией, осуществляющей водоотведение. При этом объем сточных вод учитывается в соответствии с условиями заключенных договоров.

В случае непредставления абонентом расчета платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения расчет платы производится организацией, осуществляющей водоотведение, на основании декларации о составе и свойствах сточных вод. В случае непредставления абонентом расчета платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и декларации о составе и свойствах сточных вод расчет платы производится организацией, осуществляющей водоотведение, на основании результатов контрольных проб сточных вод.

6.3. В случае если по результатам контроля, проводимого организацией, осуществляющей водоотведение, зафиксирован сброс сточных вод с нарушением требований, предусмотренных пунктом 3.2, а также залповый сброс (сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод с превышением более чем в 20 раз установленных нормативов и требований), размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения определяется по формуле:

,

где:

П - размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, подлежащей уплате абонентом, без учета налога на добавленную стоимость (рублей). Плата вносится абонентом организации, осуществляющей водоотведение, в сроки и порядке, которые установлены договорами, на основании которых абонентом осуществляется водоотведение;

- коэффициент компенсации, составляющий при первичном нарушении 5, при повторном нарушении в течение года с момента совершения предыдущего нарушения - 10, при последующих нарушениях в течение года - 25;

Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную стоимость (руб/куб. м);

Q - объем сточных вод, отведенных абонентом за календарный месяц, в котором зафиксирован залповый сброс загрязняющих веществ или сброс веществ с нарушением требований, предусмотренных пунктом 3.2 (куб. метров).

6.4. В случае если абонент осуществил сброс сточных вод с нарушением требований, установленных пунктамиPar391 3.2 и 4.1 , абонент также обязан возместить в полном объеме фактически причиненный ущерб, выразившийся в разрушении конструкций, сооружений и оборудования централизованной системы водоотведения и нарушении работы очистных сооружений, случившихся в результате допущенных абонентом нарушений. Кроме того, если сброс сточных вод абонента повлек нарушение работы очистных сооружений и сверхнормативные сбросы сточных вод в водный объект, абонент обязан в течение 10 рабочих дней со дня письменного требования организации, осуществляющей очистку сточных вод, компенсировать ей дополнительные расходы, связанные с увеличением платы за сверхнормативный сброс сточных вод и вред, причиненный водному объекту, определяемой и взимаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды.

6.5. В случае залпового сброса сточных вод абонент обязан известить о таком событии организацию, осуществляющую водоотведение, в течение одного часа.

6.6. В случае если абонент осуществил сброс сточных вод с нарушением требований, установленных пунктом 4.1., размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения в части превышения допустимой концентрации загрязняющего вещества без учета налога на добавленную стоимость (веществ) и нормативов свойств сточных вод определяется по формуле:

,

где:

- фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества или фактический показатель свойств сточных вод абонента в декларации о составе и свойствах сточных вод, либо в расчете платы, предусмотренном приложением N 3, либо в контрольной пробе сточных вод абонента, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение (мг/куб. дм). При наличии у абонента нескольких выпусков в систему водоотведения и при отсутствии на них приборов учета сточных вод за величину  принимается усредненное значение концентрации загрязняющего вещества (показателя свойств сточных вод) по различным выпускам, превышающее требования, установленные пунктом 4.1;

- допустимая концентрация i-го загрязняющего вещества или допустимый показатель свойств сточных вод, предусмотренные Правилами приема сточных вод, утвержденными Постановлением Администрации сельского поселения (мг/куб. дм). В случае если значение  по водородному показателю составляет от 5 до 6,5, при расчете платы значение  принимается равным 6,5, в случае, если от 9 до 10, принимается равным 9;

Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную стоимость (руб/куб. м);

Q - объем сточных вод, отведенных абонентом за период от обнаружения превышения требований, установленных пунктом 4.1, до следующего отбора проб организацией, осуществляющей водоотведение, но не более 3 календарных месяцев. При этом объем сточных вод учитывается с начала календарного месяца, в котором зафиксировано превышение, независимо от даты отбора контрольных проб. Предельный размер платы, рассчитанной в соответствии с настоящим пунктом, составляет 10-кратный тариф на водоотведение без учета налога на добавленную стоимость, умноженный на общий объем сточных вод, отведенных абонентом, за период, указанный в настоящем пункте.

Приложение N 1

ПЕРЕЧЕНЬ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К СБРОСУ

В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ

1. Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин, ацетон и др.) в концентрациях, превышающих допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, предусмотренных приложением N 3 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительством Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644, синтетические и натуральные смолы, масла, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза, смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний)

2. Растворы кислот с pH < 5,0 и щелочей с pH > 10,0

3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях системы коммунальной канализации, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций

4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными сооружениями системы централизованного водоотведения, обладающие повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организме человека, обладающие отдаленными биологическими эффектами и (или) образующие опасные вещества при трансформации в воде и в организмах человека и животных, в том числе моно- и полициклические, хлорорганические фосфорорганические, азоторганические и сероорганические вещества, биологически жесткие поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые вещества в концентрации, превышающей более чем в 4 раза минимальную предельно допустимую концентрацию, установленную для этих веществ для водных объектов, медицинские отходы классов Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями)

5. Концентрированные маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты

6. Любые твердые отходы скотобоен и переработки мяса, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные

7. Твердые бытовые отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту

8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть), тара, упаковочные материалы и их элементы, металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.)

9. Биомасса пищевых, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов при концентрации, превышающей требования к веществам по химическому потреблению кислорода, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина

Приложение N 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОТОРЫХ

АБОНЕНТ ОБЯЗАН ИМЕТЬ ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СБРОС В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ

ВОДООТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД, ПРОШЕДШИХ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ОЧИСТКУ

1. Нефтепереработка, химический и органический синтез, фармацевтическое производство

2. Целлюлозно-бумажное и картонное производство

3. Спиртовое, дрожжевое, пиво безалкогольное (включая солодовенное), кондитерское, крахмало-паточное, маслодельное производства, переработка молока, рыбы, мяса (включая скотобойни), фруктов и овощей

4. Выращивание скота и птицы

5. Гальваническое производство

6. Машиностроение и металлообработка

7. Металлургия черная и цветная

8. Производство строительных материалов и конструкций, стекла и стеклоизделий, керамических изделий

9. Производство лако-красочных материалов, синтетических поверхностно-активных веществ

10. Обработка поверхностей, предметов или продукции с использованием органических растворителей

11. Производственные процессы, в ходе которых используются или образуются следующие вещества:

неэмульгированные жиры, пищевые отходы

нефтепродукты

кислоты и щелочи, а также их растворы

ионы тяжелых металлов, соединения мышьяка и ртути

свободный сероводород и свободные сульфид-ионы, меркаптаны, а также восстановленные серные соединения (сульфиты, тиосульфаты, элементарная сера), сероуглерод

циановодород, ароматические углеводороды, органические растворители, летучие органические соединения (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные)

хлорорганические соединения, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлорэтан, пентахлорфенол, полихлорбифенилы (сумма ПХБ) и полихлортерфенилы (сумма ПХТ), тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, триэтиламин, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, (четыреххлористый углерод), бенз(а)пирен, этилбензол (фенилэтан), диоксины

синтетические поверхностно-активные вещества, не подвергающиеся биологическому окислению

биологически неокисляемые красители натурального, искусственного и синтетического происхождения

биологически резистентные пестициды

оседающие минеральные включения гидравлической крупностью более 2 мм/с

всплывающие вещества (включения) гравитационной крупностью более 20 мм/с

волокнистые включения, в том числе пряжа, ворс, волос, шерсть, перо

активный хлор более 5 мг/л, за исключением случаев введения на объекте водоотведения санитарного карантина

радионуклиды

Приложение N 3

СОГЛАСОВАНО

___________________________________________

(должность уполномоченного лица организации

водопроводно-канализационного хозяйства)

____________________________________ г.

(число, месяц, год согласования)

Расчет платы за негативное воздействие на работу

централизованной системы водоотведения

Наименование абонента ______________________________________________________

Местонахождение абонента (в соответствии с учредительными документами и

фактический адрес) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Номер  и  дата  договора  водоотведения  или единого договора холодного водоснабжения  и водоотведения, заключенного между абонентом и организацией водопроводно-канализационного хозяйства

_____________________________________________________________________________

Данные по объектам (заполняется абонентом)

_____________________________________________________________________________

| N п/п | Наименование абонента, юридический адрес | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

I. Исходные данные

Протоколы  результатов  анализов  отобранных  проб  состава  и  свойств сточных вод на канализационных выпусках абонента в централизованные системы водоотведения   N   _______   от   _________,   выполненные  лабораториями, аккредитованными  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской Федерации.

Результаты  анализа контрольных проб сточных вод абонента N ________ от __________, отобранных организацией водопроводно-канализационного хозяйства в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Фактические  значения концентрации и фактические свойства сточных вод в составе   расчета   компенсации  определяются  абонентом  путем  усреднения результатов  серии  анализов  состава  и  свойств  проб сточных вод на всех канализационных   выпусках   абонента  (не  менее  3  на  каждом  выпуске), выполненных  по поручению абонента лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном   законодательством   Российской   Федерации,  и  результатов контроля   состава   и   свойств  сточных  вод,  проводимого  организацией, осуществляющей   водоотведение.  Отбор  проб  на  канализационных  выпусках абонента   может   производиться   по   поручению   абонента   организацией водопроводно-канализационного  хозяйства за счет средств абонента. В случае если   в   пробах,  отобранных  организацией  водопроводно-канализационного хозяйства  либо  уполномоченной  ей  организацией,  при проведении контроля состава   и   свойств   сточных   вод  обнаружены  более  высокие  значения показателей, расчет компенсации производится на основе этих значений.

Величины  объема  сточных  вод  принимаются  в соответствии с условиями заключенных договоров.

Значения  тарифов  за  услугу  водоотведения  принимаются  с  учетом их изменений  в период времени, используемый для расчета. При изменении тарифа за  период  расчетов  определяется  средневзвешенное  по  периодам  времени значение тарифа.

II. Расчет платы

Расчет   платы   за   сброс   сточных   вод  с  нарушением  требований, предусмотренных пунктом 6.3, а также в случае залпового сброса сточных вод производится по   формуле,   предусмотренной   пунктом   6.6.  Расчет производится по каждому из выпусков, по которым отмечены нарушения.

Результаты расчетов заносятся в таблицу.

| N | Перечень материалов, отходов и загрязняющих веществ | Количество нарушений в течение года | Значение коэффициента компенсации | Плата, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выпуск N 1 (описание нарушений) |  |  |  |
| n | Выпуск N n (описание нарушений) |  |  |  |

Абонент _______________________                        __________________________________

(наименование, подпись)                                           (должность уполномоченного лица)

М.П.

______________________________

(подпись)